## Slide 1
۵ حسگر پوشیدنی
یادگیری ماشین
مقیاس NSAA
ارزیابی شاخص‌های عملکرد موتوری
در بیماران دوشن به کمک
حسگرهای اینرسیایی
ارائه دفاع کارشناسی مهندسی مکانیک
محمد رحمانی‌طلب
استاد راهنما: دکتر سعید بهزادی‌پور
استاد مشاور: دکتر مرضیه بابایی
تیر ۱۴۰۵
Notes: زمان پیشنهادی: 25 ثانیه در این ارائه، ابتدا مسئله و ایده اصلی پروژه را معرفی می‌کنم، سپس سامانه داده‌برداری و مسیر پردازش را توضیح می‌دهم و در پایان، نتایج پنج فعالیت، محدودیت‌ها و گام بعدی برای اعتبارسنجی بالینی را مرور می‌کنم.

## Slide 2
زمینه و مسئله
مسئله پژوهش چیست؟
02
چالش بالینی
دیستروفی عضلانی دوشن با ضعف پیشرونده عضلات و کاهش تدریجی توانایی‌های حرکتی همراه است.
پایش روند بیماری به ارزیابی تکرارپذیر عملکرد حرکتی نیاز دارد.
امتیازدهی NSAA تا حدی به مشاهده و قضاوت ارزیاب وابسته است.
داده‌های IMU امکان ثبت کمی شتاب و سرعت زاویه‌ای را فراهم می‌کنند.
مرجع ارزیابی: NSAA
هر فعالیت با یک نمره گسسته ارزیابی می‌شود
۲
اجرای طبیعی و مستقل
بدون الگوی جبرانی
۱
اجرای مستقل با جبران
تغییر الگوی حرکت یا استفاده جبرانی
۰
ناتوانی در اجرای مستقل
فعالیت به‌طور مستقل کامل نمی‌شود
پرسش اصلی: آیا می‌توان سطوح عملکردی تعریف‌شده را از داده‌های حسگرهای اینرسیایی تفکیک کرد؟
پایان‌نامه کارشناسی مهندسی مکانیک
Notes: زمان پیشنهادی: 55 ثانیه دوشن یک بیماری پیشرونده است و تغییرات عملکرد حرکتی برای تصمیم‌گیری درمانی اهمیت زیادی دارد. NSAA یک ابزار معتبر و رایج است، اما امتیازدهی آن بر مشاهده درمانگر استوار است. پرسش پروژه این بود که آیا داده‌های شتاب و سرعت زاویه‌ای می‌توانند سطوح صفر، یک و دو را از هم تفکیک کنند.

## Slide 3
تعریف پروژه
دامنه و دستاوردهای پروژه
03
از ۱۷ فعالیت NSAA، پنج فعالیت با ماهیت حرکتی متفاوت انتخاب شد
1
ایستادن
تعادل و نوسان کم‌دامنه
2
برخاستن از صندلی
هماهنگی تنه، دست و پا
3
پریدن
حرکت سریع و انفجاری
4
بالا آوردن سر
حرکت ضدجاذبه گردن
5
بالا رفتن از جعبه
انتقال وزن و تعادل
1
سامانه پوشیدنی پنج‌حسگری
ثبت هم‌زمان حرکات سر، دست‌ها و پاها
2
زنجیره کامل پردازش
از سیگنال خام تا بردار ویژگی و مدل طبقه‌بند
3
مدل‌سازی مستقل هر فعالیت
انتخاب تعداد مؤلفه و مدل مناسب برای هر حرکت
پایان‌نامه کارشناسی مهندسی مکانیک
Notes: زمان پیشنهادی: 50 ثانیه برای پوشش حرکات با ماهیت‌های مختلف، پنج فعالیت انتخاب شد: یک فعالیت تقریباً ایستا، یک حرکت چندمرحله‌ای، یک حرکت انفجاری، یک حرکت متمرکز بر سر و یک حرکت انتقال وزن. دستاورد پروژه فقط آموزش مدل نبود؛ سامانه سخت‌افزاری، نرم‌افزار دریافت و کل زنجیره پردازش نیز توسعه یافت.

## Slide 4
روش‌شناسی و تفسیر
نکته کلیدی درباره داده‌ها
04
شفاف‌سازی ضروری
4
فرد سالم
آشنا با دوشن و معیار NSAA
3
شبیه‌سازی کنترل‌شده
اجرای الگوهای متناظر با نمره‌های ۰، ۱ و ۲
2
ثبت با پنج حسگر
داده‌های شتاب و سرعت زاویه‌ای
1
توسعه مدل
امکان‌سنجی تفکیک سطوح
!
هیچ داده‌ای از بیمار مبتلا به دوشن برای آموزش مدل‌ها استفاده نشده است.
نتایج این پژوهش باید به‌عنوان امکان‌سنجی فنی تفسیر شوند، نه اثبات کاربرد بالینی.
پایان‌نامه کارشناسی مهندسی مکانیک
Notes: زمان پیشنهادی: 55 ثانیه این مهم‌ترین نکته تفسیری پروژه است. داده‌ها از بیمار واقعی جمع‌آوری نشدند. یک فرد سالم که با بیماری و معیار امتیازدهی آشنا بود، الگوهای حرکتی را در شرایط کنترل‌شده شبیه‌سازی کرد. بنابراین اعداد گزارش‌شده، توان تفکیک الگوهای شبیه‌سازی‌شده را نشان می‌دهند و نباید به‌عنوان دقت بالینی سامانه بیان شوند.

## Slide 5
پیاده‌سازی سخت‌افزار
سامانه داده‌برداری و محل نصب حسگرها
05
نمونه نصب حسگر روی مچ دست و بالای قوزک خارجی
۵
حسگر
۹۰–۱۰۰
هرتز
۶
سیگنال/حسگر
Bluetooth
ارتباط
پیشانی
حرکت سر و کنترل تنه
پشت مچ دو دست
الگوهای جبرانی اندام فوقانی
بالای قوزک خارجی دو پا
حرکت اندام تحتانی و تعادل
برد: LILYGO T-Wristband | حسگر: MPU9250 | پردازنده: ESP32-Pico-D4
پایان‌نامه کارشناسی مهندسی مکانیک
Notes: زمان پیشنهادی: 65 ثانیه سامانه از پنج واحد T-Wristband استفاده می‌کند. یک حسگر روی پیشانی، دو حسگر روی پشت مچ دست‌ها و دو حسگر بالای قوزک خارجی پاها نصب شدند. هر واحد سه محور شتاب و سه محور سرعت زاویه‌ای را با نرخ حدود ۹۰ تا ۱۰۰ هرتز ثبت و از طریق بلوتوث ارسال می‌کرد. این چیدمان به‌طور هم‌زمان حرکت اصلی و الگوهای جبرانی را پوشش می‌دهد.

## Slide 6
معماری سامانه
مسیر کامل داده تا پیش‌بینی نمره
06
یک زنجیره یکپارچه از ثبت حرکت تا انتخاب مدل نهایی
1
اجرای فعالیت
سطح ۰، ۱ یا ۲
2
ثبت پنج‌حسگری
شتاب و ژیروسکوپ
3
دریافت در MATLAB
نمایش و ذخیره‌سازی
4
پیش‌پردازش
بایاس، فیلتر و آماده‌سازی
5
استخراج ویژگی
۶۹۰ ویژگی برای هر نمونه
6
PCA و مدل‌ها
SVM / KNN / RF
7
ارزیابی و انتخاب
اعتبارسنجی متقاطع
Arduino
MATLAB
Python
Scikit-learn
نمونه‌برداری
دریافت و ذخیره
ویژگی و تحلیل
مدل‌سازی
پایان‌نامه کارشناسی مهندسی مکانیک
Notes: زمان پیشنهادی: 65 ثانیه جریان داده از اجرای فعالیت شروع می‌شود. حسگرها داده را ثبت می‌کنند و نرم‌افزار متلب آن را هم‌زمان دریافت و ذخیره می‌کند. سپس در پایتون پیش‌پردازش، استخراج ویژگی، کاهش ابعاد و مقایسه مدل‌ها انجام می‌شود. معماری به‌صورت ماژولار طراحی شد تا هر بخش مستقل قابل توسعه باشد.

## Slide 7
پردازش سیگنال و ویژگی‌ها
از سیگنال خام تا بردار ۶۹۰ ویژگی
07
پیش‌پردازش
خام
فیلترشده
حذف خطای پیش‌مقدار ژیروسکوپ
فیلتر پایین‌گذر باترورث مرتبه ۴، قطع ۴ هرتز
اعمال دوطرفه برای جلوگیری از تأخیر فازی
استخراج ویژگی
۵ حسگر
×
۶ سیگنال
×
۲۳ ویژگی
=
۶۹۰ ویژگی برای هر نمونه
مرکزی
میانگین، میانه
پراکندگی
انحراف معیار، IQR، دامنه
شدت
RMS، انرژی، قدر مطلق
شکل توزیع
چولگی، کشیدگی، آنتروپی
تغییرات زمانی
تفاضل‌ها، عبور از صفر، خودهمبستگی
پایان‌نامه کارشناسی مهندسی مکانیک
Notes: زمان پیشنهادی: 65 ثانیه داده خام ابتدا از نظر بایاس ژیروسکوپ اصلاح شد و فیلتر باترورث مرتبه چهارم با فرکانس قطع چهار هرتز به‌صورت دوطرفه اعمال شد. سپس از هر یک از شش کانال هر حسگر، ۲۳ ویژگی زمانی و آماری استخراج شد. حاصل پنج حسگر ضربدر شش سیگنال ضربدر ۲۳ ویژگی، یک بردار ۶۹۰ بعدی برای هر نمونه بود.

## Slide 8
یادگیری ماشین و ارزیابی
مدل‌سازی بدون نشت اطلاعات
08
Pipeline پردازش
تقسیم داده
آموزش / آزمون
StandardScaler
برازش فقط روی آموزش
PCA
کاهش ابعاد
طبقه‌بند
پیش‌بینی سطح عملکرد
اصل روش‌شناختی
استانداردسازی و PCA در هر تکرار فقط روی داده‌های آموزش برازش شدند؛ سپس همان تبدیل‌ها روی داده آزمون اعمال شد.
مدل‌ها و ارزیابی
SVM
هسته RBF
KNN
پنج همسایه
Random Forest
۵۰۰ درخت
اعتبارسنجی متقاطع طبقه‌بندی‌شده
۵ بخش × ۵ تکرار
Accuracy • Precision • Recall • Specificity • F1
پایان‌نامه کارشناسی مهندسی مکانیک
Notes: زمان پیشنهادی: 65 ثانیه برای جلوگیری از نشت اطلاعات، تمام تبدیل‌ها داخل یک Pipeline قرار گرفتند. در هر تکرار اعتبارسنجی، استانداردسازی و PCA فقط بر داده آموزش برازش شدند. سه مدل SVM، KNN و جنگل تصادفی مقایسه شدند. ارزیابی اصلی با اعتبارسنجی متقاطع طبقه‌بندی‌شده پنج‌بخشی و پنج تکرار و چند معیار مکمل انجام شد.

## Slide 9
نتایج
مطالعه موردی: نتیجه فعالیت ایستادن
09
مدل منتخب
SVM + PCA
دقت
۹۶٪
۱۳ مؤلفه اصلی
حدود ۷۰٪ واریانس داده
تفکیک سه سطح شبیه‌سازی‌شده
مقایسه مدل‌ها
SVM
۹۶٪
KNN
۹۳٪
Random Forest
۹۲٪
چرا ایستادن قابل تفکیک بود؟
نوسان‌های ظریف بدن
نحوه حفظ تعادل
میزان حرکت جبرانی دست‌ها و سر
نمره ۱ بیشترین هم‌پوشانی را با دو سطح دیگر داشت.
پایان‌نامه کارشناسی مهندسی مکانیک
Notes: زمان پیشنهادی: 70 ثانیه ایستادن به‌عنوان فعالیت مرجع برای توسعه روند تحلیل انتخاب شد. با وجود دامنه حرکت کم، ویژگی‌های آماری نوسان بدن و حرکت جبرانی دست‌ها و سر اطلاعات تفکیک‌کننده داشتند. SVM با ۱۳ مؤلفه اصلی به دقت ۹۶ درصد رسید و از KNN و جنگل تصادفی بهتر بود. در ماتریس درهم‌ریختگی، سطح یک دشوارترین کلاس بود.

## Slide 10
نتایج
خلاصه نتایج پنج فعالیت
10
در تمام فعالیت‌ها، ترکیب منتخب شامل SVM و PCA بود
فعالیت
تعداد مؤلفه اصلی
حد نصاب داخلی
برداشت اصلی
ایستادن
۱۳
۹۰٪
نتیجه گزارش‌شده: ۹۶٪
برخاستن از صندلی
۱۴
۸۰٪
حرکت چندمرحله‌ای
پریدن
۱۵
۹۰٪
بیشترین تعداد مؤلفه
بالا آوردن سر
۱۴
۹۰٪
نقش اصلی حسگر پیشانی
بالا رفتن از جعبه
۱۰
۸۰٪
فشرده‌ترین فضای ویژگی
حد نصاب‌ها فقط معیار مهندسی انتخاب مدل در این مجموعه داده هستند و بیانگر اعتبار بالینی نیستند.
پایان‌نامه کارشناسی مهندسی مکانیک
Notes: زمان پیشنهادی: 60 ثانیه در هر پنج فعالیت، SVM همراه با PCA مدل منتخب شد، اما تعداد مؤلفه مناسب متفاوت بود و بین ۱۰ تا ۱۵ قرار گرفت. این تفاوت نشان می‌دهد که ماهیت هر فعالیت بر حجم اطلاعات موردنیاز اثر دارد. حد نصاب‌های ۸۰ و ۹۰ درصد صرفاً برای انتخاب داخلی مدل‌ها تعریف شدند و معادل دقت بالینی نیستند.

## Slide 11
بحث
تفسیر فعالیت‌محور نتایج
11
اطلاعات تفکیک‌کننده برای هر حرکت یکسان نیست
ایستادن
تعادل
نوسان‌های کم‌دامنه و حرکت جبرانی دست‌ها و سر اهمیت بیشتری داشت.
برخاستن
هماهنگی
ترتیب حرکت تنه، بازشدن مفاصل و استفاده از دست‌ها تعیین‌کننده بود.
پریدن
انرژی و فرود
دامنه شتاب، انرژی سیگنال و پایداری پس از فرود شاخص‌تر بودند.
بالا آوردن سر
حسگر پیشانی
دامنه و سرعت حرکت سر، همراه با حرکات جبرانی اندام‌ها، اهمیت داشت.
بالا رفتن از جعبه
انتقال وزن
حسگرهای پا و نحوه کشیدن بدن به بالا بیشترین اطلاعات را فراهم کردند.
نتیجه روش‌شناختی
بهتر است هر فعالیت به‌صورت مستقل تحلیل و مدل مناسب همان حرکت انتخاب شود.
پایان‌نامه کارشناسی مهندسی مکانیک
Notes: زمان پیشنهادی: 60 ثانیه مقایسه فعالیت‌ها نشان داد که یک مجموعه ویژگی یا تعداد مؤلفه ثابت برای همه حرکات مناسب نیست. در ایستادن، نوسان‌های ظریف مهم‌اند؛ در برخاستن هماهنگی چند اندام؛ در پریدن انرژی و فرود؛ در بالا آوردن سر، حسگر پیشانی؛ و در بالا رفتن از جعبه، انتقال وزن و حسگرهای پا. بنابراین تحلیل فعالیت‌محور منطقی‌تر است.

## Slide 12
تفسیر نتایج
محدودیت‌های پژوهش
12
۱
داده از یک فرد سالم
الگوهای واقعی بیماران تحت تأثیر شدت بیماری، خستگی، کوتاهی عضلات و راهبردهای جبرانی فردی هستند.
۲
تعداد نمونه محدود
اعتبارسنجی متقاطع، پایداری میان تکرارهای همان فرد را می‌سنجد؛ نه تعمیم به افراد جدید.
۳
وابستگی به شرایط ثبت
محل و زاویه نصب حسگر، نرخ نمونه‌برداری و پنجره زمانی می‌توانند ویژگی‌ها را تغییر دهند.
نتیجه‌های فعلی قابل تعمیم مستقیم به بیماران نیستند و جایگزین ارزیابی بالینی NSAA محسوب نمی‌شوند.
پایان‌نامه کارشناسی مهندسی مکانیک
Notes: زمان پیشنهادی: 50 ثانیه سه محدودیت اصلی وجود دارد: اول، همه داده‌ها از یک فرد سالم گرفته شده‌اند؛ دوم، تعداد نمونه نسبت به فضای اولیه ویژگی‌ها محدود است؛ و سوم، نتیجه به شرایط نصب و ثبت وابسته است. بنابراین اعتبارسنجی متقاطع فعلی تعمیم به بیمار یا حتی فرد سالم جدید را اثبات نمی‌کند.

## Slide 13
کارهای آینده
مسیر پیشنهادی تا کاربرد بالینی
13
گام بعدی، تبدیل امکان‌سنجی فنی به یک مطالعه بالینی معتبر است
1
داده‌برداری از بیماران
اجرای رسمی NSAA با حضور متخصص
2
اعتبارسنجی مستقل از آزمودنی
کنار گذاشتن کامل داده یک فرد در آزمون
3
بهینه‌سازی مدل و ویژگی
Nested CV، ویژگی‌های فرکانسی و مدل‌های زمانی
4
ساده‌سازی و توسعه سامانه
حذف مرحله‌ای حسگرها و رابط یکپارچه بالینی
خروجی نهایی مورد انتظار: ابزار مکمل برای ارزیابی عینی‌تر، تکرارپذیرتر و پایش طولی عملکرد حرکتی
پایان‌نامه کارشناسی مهندسی مکانیک
Notes: زمان پیشنهادی: 50 ثانیه مهم‌ترین گام بعدی، جمع‌آوری داده از بیماران با امتیازدهی هم‌زمان متخصص است. پس از آن باید ارزیابی مستقل از آزمودنی انجام شود. در مرحله مدل‌سازی نیز تنظیم ابرپارامترها، ویژگی‌های فرکانسی و مدل‌های زمانی قابل بررسی‌اند. در نهایت باید تعداد حسگرها و نرم‌افزار برای کاربرد بالینی ساده‌تر شوند.

## Slide 14
جمع‌بندی
۱
سامانه کامل ثبت، پردازش و طبقه‌بندی طراحی و پیاده‌سازی شد.
۲
بردار ۶۹۰ ویژگی با PCA به فضایی شامل ۱۰ تا ۱۵ مؤلفه کاهش یافت.
۳
سطوح عملکردی شبیه‌سازی‌شده در پنج فعالیت قابل تفکیک بودند.
دستاورد اصلی: اثبات امکان‌پذیری فنی چارچوب — نه اثبات کاربرد بالینی
سپاسگزارم
پرسش‌ها؟
Notes: زمان پیشنهادی: 35 ثانیه در جمع‌بندی، یک سامانه کامل از ثبت داده تا طبقه‌بندی ساخته شد. کاهش ابعاد نشان داد بخش عمده اطلاعات موردنیاز در فضای بسیار کوچک‌تری از ۶۹۰ ویژگی قرار دارد و سطوح شبیه‌سازی‌شده قابل تفکیک‌اند. با این حال، دستاورد اصلی پروژه یک چارچوب فنی و روش‌مند است و اعتبار بالینی آن باید در مطالعه بعدی بررسی شود.