## Slide 1
ارزیابی شاخص‌های عملکرد موتوری
در بیماران دوشن به کمک
حسگرهای اینرسیایی
ارائه دفاع کارشناسی مهندسی مکانیک
محمد رحمانی‌طلب
استاد راهنما: دکتر سعید بهزادی‌پور
استاد مشاور: دکتر مرضیه بابایی
تیر ۱۴۰۵
Notes: زمان پیشنهادی: 25 ثانیه در این ارائه، ابتدا مسئله و ایده اصلی پروژه را معرفی می‌کنم، سپس سامانه داده‌برداری و مسیر پردازش را توضیح می‌دهم و در پایان، نتایج پنج فعالیت، محدودیت‌ها و گام بعدی برای اعتبارسنجی بالینی را مرور می‌کنم.

## Slide 2
مسئله پژوهش چیست؟
چالش بالینی
دیستروفی عضلانی دوشن با ضعف پیشرونده عضلات و کاهش تدریجی توانایی‌های حرکتی همراه است.
پایش روند بیماری به ارزیابی تکرارپذیر عملکرد حرکتی نیاز دارد.
امتیازدهی NSAA تا حدی به مشاهده و قضاوت ارزیاب وابسته است.
داده‌های IMU امکان ثبت کمی شتاب و سرعت زاویه‌ای را فراهم می‌کنند.
مرجع ارزیابی: NSAA
هر فعالیت با یک نمره گسسته ارزیابی می‌شود
۲
اجرای طبیعی و مستقل
۱
اجرای مستقل با حرکات جبرانی
۰
ناتوانی در اجرای مستقل
پرسش اصلی: آیا می‌توان سطوح عملکردی تعریف‌شده را از داده‌های حسگرهای اینرسیایی تفکیک کرد؟
پایان‌نامه کارشناسی مهندسی مکانیک
مقدمه و تعریف مسئله | ۱۲ اسلاید تا پایان
۲ / ۱۴
Notes: زمان پیشنهادی: 55 ثانیه دوشن یک بیماری پیشرونده است و تغییرات عملکرد حرکتی برای تصمیم‌گیری درمانی اهمیت زیادی دارد. NSAA یک ابزار معتبر و رایج است، اما امتیازدهی آن بر مشاهده درمانگر استوار است. پرسش پروژه این بود که آیا داده‌های شتاب و سرعت زاویه‌ای می‌توانند سطوح صفر، یک و دو را از هم تفکیک کنند.

## Slide 3
دامنه و دستاوردهای پروژه
از ۱۷ فعالیت NSAA، پنج فعالیت با ماهیت حرکتی متفاوت انتخاب شد
پایان‌نامه کارشناسی مهندسی مکانیک
مقدمه و تعریف مسئله | ۱۱ اسلاید تا پایان
۳ / ۱۴
۱
ایستادن روی پای راست
۱
ایستادن روی پای چپ
۱
ایستادن روی پاشنه‌های پا
۱
ایستادن
تعادل و نوسان کم‌دامنه
Notes: زمان پیشنهادی: 50 ثانیه برای پوشش حرکات با ماهیت‌های مختلف، پنج فعالیت انتخاب شد: یک فعالیت تقریباً ایستا، یک حرکت چندمرحله‌ای، یک حرکت انفجاری، یک حرکت متمرکز بر سر و یک حرکت انتقال وزن. دستاورد پروژه فقط آموزش مدل نبود؛ سامانه سخت‌افزاری، نرم‌افزار دریافت و کل زنجیره پردازش نیز توسعه یافت.

## Slide 4
دامنه و دستاوردهای پروژه
از ۱۷ فعالیت NSAA، پنج فعالیت با ماهیت حرکتی متفاوت انتخاب شد
پایان‌نامه کارشناسی مهندسی مکانیک
مقدمه و تعریف مسئله | ۱۱ اسلاید تا پایان
۳ / ۱۴
۲
برخاستن از صندلی
هماهنگی تنه، دست و پا
۱
نشستن روی زمین
۱
برخاستن از زمین
Notes: زمان پیشنهادی: 50 ثانیه برای پوشش حرکات با ماهیت‌های مختلف، پنج فعالیت انتخاب شد: یک فعالیت تقریباً ایستا، یک حرکت چندمرحله‌ای، یک حرکت انفجاری، یک حرکت متمرکز بر سر و یک حرکت انتقال وزن. دستاورد پروژه فقط آموزش مدل نبود؛ سامانه سخت‌افزاری، نرم‌افزار دریافت و کل زنجیره پردازش نیز توسعه یافت.

## Slide 5
دامنه و دستاوردهای پروژه
از ۱۷ فعالیت NSAA، پنج فعالیت با ماهیت حرکتی متفاوت انتخاب شد
پایان‌نامه کارشناسی مهندسی مکانیک
مقدمه و تعریف مسئله | ۱۱ اسلاید تا پایان
۳ / ۱۴
۳
پریدن
حرکت سریع و انفجاری
۱
پریدن روی پای راست
۱
پریدن روی پای چپ
Notes: زمان پیشنهادی: 50 ثانیه برای پوشش حرکات با ماهیت‌های مختلف، پنج فعالیت انتخاب شد: یک فعالیت تقریباً ایستا، یک حرکت چندمرحله‌ای، یک حرکت انفجاری، یک حرکت متمرکز بر سر و یک حرکت انتقال وزن. دستاورد پروژه فقط آموزش مدل نبود؛ سامانه سخت‌افزاری، نرم‌افزار دریافت و کل زنجیره پردازش نیز توسعه یافت.

## Slide 6
دامنه و دستاوردهای پروژه
از ۱۷ فعالیت NSAA، پنج فعالیت با ماهیت حرکتی متفاوت انتخاب شد
پایان‌نامه کارشناسی مهندسی مکانیک
مقدمه و تعریف مسئله | ۱۱ اسلاید تا پایان
۳ / ۱۴
۴
بالا آوردن سر
حرکت ضدجاذبه گردن
Notes: زمان پیشنهادی: 50 ثانیه برای پوشش حرکات با ماهیت‌های مختلف، پنج فعالیت انتخاب شد: یک فعالیت تقریباً ایستا، یک حرکت چندمرحله‌ای، یک حرکت انفجاری، یک حرکت متمرکز بر سر و یک حرکت انتقال وزن. دستاورد پروژه فقط آموزش مدل نبود؛ سامانه سخت‌افزاری، نرم‌افزار دریافت و کل زنجیره پردازش نیز توسعه یافت.

## Slide 7
دامنه و دستاوردهای پروژه
از ۱۷ فعالیت NSAA، پنج فعالیت با ماهیت حرکتی متفاوت انتخاب شد
پایان‌نامه کارشناسی مهندسی مکانیک
مقدمه و تعریف مسئله | ۱۱ اسلاید تا پایان
۳ / ۱۴
۱
بالا رفتن از جعبه با پای چپ
۱
پایین آمدن از جعبه با پای راست
۱
پایین آمدن از جعبه با پای چپ
۵
بالا رفتن از جعبه
انتقال وزن و تعادل
Notes: زمان پیشنهادی: 50 ثانیه برای پوشش حرکات با ماهیت‌های مختلف، پنج فعالیت انتخاب شد: یک فعالیت تقریباً ایستا، یک حرکت چندمرحله‌ای، یک حرکت انفجاری، یک حرکت متمرکز بر سر و یک حرکت انتقال وزن. دستاورد پروژه فقط آموزش مدل نبود؛ سامانه سخت‌افزاری، نرم‌افزار دریافت و کل زنجیره پردازش نیز توسعه یافت.

## Slide 8
دامنه و دستاوردهای پروژه
از ۱۷ فعالیت NSAA، پنج فعالیت با ماهیت حرکتی متفاوت انتخاب شد
پایان‌نامه کارشناسی مهندسی مکانیک
مقدمه و تعریف مسئله | ۱۱ اسلاید تا پایان
۳ / ۱۴
۱
بالا رفتن از جعبه با پای چپ
۱
پایین آمدن از جعبه با پای راست
۱
پایین آمدن از جعبه با پای چپ
۵
بالا رفتن از جعبه
انتقال وزن و تعادل
Notes: زمان پیشنهادی: 50 ثانیه برای پوشش حرکات با ماهیت‌های مختلف، پنج فعالیت انتخاب شد: یک فعالیت تقریباً ایستا، یک حرکت چندمرحله‌ای، یک حرکت انفجاری، یک حرکت متمرکز بر سر و یک حرکت انتقال وزن. دستاورد پروژه فقط آموزش مدل نبود؛ سامانه سخت‌افزاری، نرم‌افزار دریافت و کل زنجیره پردازش نیز توسعه یافت.

## Slide 9
دامنه پروژه
از ۱۷ فعالیت NSAA، پنج فعالیت با ماهیت حرکتی متفاوت انتخاب شد.
پایان‌نامه کارشناسی مهندسی مکانیک
مقدمه و تعریف مسئله | ۱۱ اسلاید تا پایان
۳ / ۱۴
۱
ایستادن روی پای راست
۱
ایستادن روی پای چپ
۱
ایستادن روی پاشنه‌های پا
۱
ایستادن
تعادل و نوسان کم‌دامنه
۲
برخاستن از صندلی
هماهنگی تنه، دست و پا
۱
نشستن روی زمین
۱
برخاستن از زمین
۳
پریدن
حرکت سریع و انفجاری
۱
پریدن روی پای راست
۱
پریدن روی پای چپ
۴
بالا آوردن سر
حرکت ضدجاذبه گردن
۱
بالا رفتن از جعبه با پای چپ
۱
پایین آمدن از جعبه با پای راست
۱
پایین آمدن از جعبه با پای چپ
۵
بالا رفتن از جعبه
انتقال وزن و تعادل
Notes: زمان پیشنهادی: 50 ثانیه برای پوشش حرکات با ماهیت‌های مختلف، پنج فعالیت انتخاب شد: یک فعالیت تقریباً ایستا، یک حرکت چندمرحله‌ای، یک حرکت انفجاری، یک حرکت متمرکز بر سر و یک حرکت انتقال وزن. دستاورد پروژه فقط آموزش مدل نبود؛ سامانه سخت‌افزاری، نرم‌افزار دریافت و کل زنجیره پردازش نیز توسعه یافت.

## Slide 10
دامنه پروژه
۱
ایستادن
تعادل و نوسان کم‌دامنه
۲
برخاستن از صندلی
هماهنگی تنه، دست و پا
۳
پریدن
حرکت سریع و انفجاری
۴
بالا آوردن سر
حرکت ضدجاذبه گردن
۵
بالا رفتن از جعبه
انتقال وزن و تعادل
۱
سامانه پوشیدنی پنج‌حسگری
ثبت هم‌زمان حرکات سر، دست‌ها و پاها
۲
زنجیره کامل پردازش
از سیگنال خام تا مدل طبقه‌بند
۳
مدل‌سازی مستقل هر فعالیت
انتخاب تعداد مؤلفه و مدل مناسب برای هر حرکت
پایان‌نامه کارشناسی مهندسی مکانیک
مقدمه و تعریف مسئله | ۱۱ اسلاید تا پایان
۳ / ۱۴
از ۱۷ فعالیت NSAA، پنج فعالیت با ماهیت حرکتی متفاوت انتخاب شد.
Notes: زمان پیشنهادی: 50 ثانیه برای پوشش حرکات با ماهیت‌های مختلف، پنج فعالیت انتخاب شد: یک فعالیت تقریباً ایستا، یک حرکت چندمرحله‌ای، یک حرکت انفجاری، یک حرکت متمرکز بر سر و یک حرکت انتقال وزن. دستاورد پروژه فقط آموزش مدل نبود؛ سامانه سخت‌افزاری، نرم‌افزار دریافت و کل زنجیره پردازش نیز توسعه یافت.

## Slide 11
سامانه داده‌برداری و محل نصب حسگرها
نمونه نصب حسگر روی مچ دست و بالای قوزک خارجی
۵
حسگر
۹۰
هرتز
۶
سیگنال/حسگر
بلوتوث
ارتباط
پیشانی
حرکت سر و کنترل تنه
پشت مچ دو دست
الگوهای جبرانی اندام فوقانی
بالای قوزک خارجی دو پا
حرکت اندام تحتانی و تعادل
LILYGO T-Wristband | MPU9250 | ESP32-Pico-D4
پایان‌نامه کارشناسی مهندسی مکانیک
روش و پیاده‌سازی | ۱۰ اسلاید تا پایان
۴ / ۱۴
Notes: زمان پیشنهادی: 65 ثانیه سامانه از پنج واحد T-Wristband استفاده می‌کند. یک حسگر روی پیشانی، دو حسگر روی پشت مچ دست‌ها و دو حسگر بالای قوزک خارجی پاها نصب شدند. هر واحد سه محور شتاب و سه محور سرعت زاویه‌ای را با نرخ حدود ۹۰ تا ۱۰۰ هرتز ثبت و از طریق بلوتوث ارسال می‌کرد. این چیدمان به‌طور هم‌زمان حرکت اصلی و الگوهای جبرانی را پوشش می‌دهد.

## Slide 12
مسیر کامل داده تا پیش‌بینی نمره
یک زنجیره یکپارچه از ثبت حرکت تا انتخاب مدل نهایی
۱
اجرای فعالیت
سطح ۰، ۱ یا ۲
۲
ثبت توسط حسگرها
شتاب و ژیروسکوپ
۳
دریافت در رابط‌کاربری
MATLAB
۴
پیش‌پردازش
باترورث و جداسازی
۵
استخراج ویژگی
۶۹۰ ویژگی برای هر نمونه
۶
کاهش ابعاد
PCA
۷
طبقه‌بندی
SVM / KNN / RF
Arduino
MATLAB
Python
Scikit-learn
نمونه‌برداری
دریافت و ذخیره
استخراج ویژگی و تحلیل
مدل‌سازی
پایان‌نامه کارشناسی مهندسی مکانیک
روش و پیاده‌سازی | ۹ اسلاید تا پایان
۵ / ۱۴
Notes: زمان پیشنهادی: 65 ثانیه جریان داده از اجرای فعالیت شروع می‌شود. حسگرها داده را ثبت می‌کنند و نرم‌افزار متلب آن را هم‌زمان دریافت و ذخیره می‌کند. سپس در پایتون پیش‌پردازش، استخراج ویژگی، کاهش ابعاد و مقایسه مدل‌ها انجام می‌شود. معماری به‌صورت ماژولار طراحی شد تا هر بخش مستقل قابل توسعه باشد.

## Slide 13
رابط کاربری در نرم‌افزار متلب
پایان‌نامه کارشناسی مهندسی مکانیک
روش و پیاده‌سازی | ۸ اسلاید تا پایان
۴ / ۱۴
Notes: زمان پیشنهادی: 55 ثانیه این مهم‌ترین نکته تفسیری پروژه است. داده‌ها از بیمار واقعی جمع‌آوری نشدند. یک فرد سالم که با بیماری و معیار امتیازدهی آشنا بود، الگوهای حرکتی را در شرایط کنترل‌شده شبیه‌سازی کرد. بنابراین اعداد گزارش‌شده، توان تفکیک الگوهای شبیه‌سازی‌شده را نشان می‌دهند و نباید به‌عنوان دقت بالینی سامانه بیان شوند.

## Slide 14
از سیگنال خام تا بردار ویژگی‌ها
استخراج ویژگی
۵ حسگر
×
۶ سیگنال
×
۲۳ ویژگی
۶۹۰ ویژگی برای هر نمونه
مرکزی
میانگین، میانه
پراکندگی
انحراف معیار، IQR، دامنه
شدت
RMS، انرژی، قدر مطلق
شکل توزیع
چولگی، کشیدگی، آنتروپی
تغییرات زمانی
تفاضل‌ها، عبور از صفر، خودهمبستگی
پایان‌نامه کارشناسی مهندسی مکانیک
روش و پیاده‌سازی | ۷ اسلاید تا پایان
۷ / ۱۴
پیش‌پردازش
خام
فیلترشده
حذف خطای پیش‌مقدار ژیروسکوپ
فیلتر پایین‌گذر باترورث مرتبه ۴، قطع ۴ هرتز
اعمال دوطرفه برای جلوگیری از تأخیر فازی
Notes: زمان پیشنهادی: 65 ثانیه داده خام ابتدا از نظر بایاس ژیروسکوپ اصلاح شد و فیلتر باترورث مرتبه چهارم با فرکانس قطع چهار هرتز به‌صورت دوطرفه اعمال شد. سپس از هر یک از شش کانال هر حسگر، ۲۳ ویژگی زمانی و آماری استخراج شد. حاصل پنج حسگر ضربدر شش سیگنال ضربدر ۲۳ ویژگی، یک بردار ۶۹۰ بعدی برای هر نمونه بود.

## Slide 15
مدل‌سازی بدون نشت اطلاعات
Pipeline پردازش
تقسیم داده
آموزش / آزمون
StandardScaler
برازش فقط روی آموزش
PCA
کاهش ابعاد
طبقه‌بند
پیش‌بینی سطح عملکرد
اصل روش‌شناختی
استانداردسازی و PCA در هر تکرار فقط روی داده‌های آموزش برازش شدند؛ سپس همان تبدیل‌ها روی داده آزمون اعمال شد.
پایان‌نامه کارشناسی مهندسی مکانیک
روش و پیاده‌سازی | ۶ اسلاید تا پایان
۸ / ۱۴
مدل‌ها و ارزیابی
SVM
هسته RBF
KNN
پنج همسایه
Random Forest
۵۰۰ درخت
اعتبارسنجی متقاطع طبقه‌بندی‌شده
۵ بخش × ۵ تکرار
Accuracy • Precision • Recall • Specificity • F1
Notes: زمان پیشنهادی: 65 ثانیه برای جلوگیری از نشت اطلاعات، تمام تبدیل‌ها داخل یک Pipeline قرار گرفتند. در هر تکرار اعتبارسنجی، استانداردسازی و PCA فقط بر داده آموزش برازش شدند. سه مدل SVM، KNN و جنگل تصادفی مقایسه شدند. ارزیابی اصلی با اعتبارسنجی متقاطع طبقه‌بندی‌شده پنج‌بخشی و پنج تکرار و چند معیار مکمل انجام شد.

## Slide 16
مطالعه موردی: نتیجه فعالیت ایستادن
مدل منتخب
SVM + PCA
دقت
۹۶٪
۱۳ مؤلفه اصلی
حدود ۷۰٪ واریانس داده
تفکیک سه سطح شبیه‌سازی‌شده
مقایسه مدل‌ها
SVM
۹۶٪
KNN
۹۳٪
Random Forest
۹۲٪
نمره ۱ بیشترین هم‌پوشانی را با دو سطح دیگر داشت.
پایان‌نامه کارشناسی مهندسی مکانیک
نتایج و بحث | ۵ اسلاید تا پایان
۹ / ۱۴
Notes: زمان پیشنهادی: 70 ثانیه ایستادن به‌عنوان فعالیت مرجع برای توسعه روند تحلیل انتخاب شد. با وجود دامنه حرکت کم، ویژگی‌های آماری نوسان بدن و حرکت جبرانی دست‌ها و سر اطلاعات تفکیک‌کننده داشتند. SVM با ۱۳ مؤلفه اصلی به دقت ۹۶ درصد رسید و از KNN و جنگل تصادفی بهتر بود. در ماتریس درهم‌ریختگی، سطح یک دشوارترین کلاس بود.

## Slide 17
خلاصه نتایج پنج فعالیت
در تمام فعالیت‌ها، ترکیب منتخب شامل SVM و PCA بود.
فعالیت
تعداد مؤلفه اصلی
حد نصاب داخلی
پیش‌پردازش
ایستادن
۱۳
۹۰٪
باترورث مرتبه ۴
برخاستن از صندلی
۱۴
۸۰٪
باترورث مرتبه ۴
پریدن
۱۵
۹۰٪
باترورث مرتبه ۴
بالا آوردن سر
۱۴
۹۰٪
باترورث مرتبه ۴
بالا رفتن از جعبه
۱۰
۸۰٪
باترورث مرتبه ۴
پایان‌نامه کارشناسی مهندسی مکانیک
نتایج و بحث | ۴ اسلاید تا پایان
۱۰ / ۱۴
Notes: زمان پیشنهادی: 60 ثانیه در هر پنج فعالیت، SVM همراه با PCA مدل منتخب شد، اما تعداد مؤلفه مناسب متفاوت بود و بین ۱۰ تا ۱۵ قرار گرفت. این تفاوت نشان می‌دهد که ماهیت هر فعالیت بر حجم اطلاعات موردنیاز اثر دارد. حد نصاب‌های ۸۰ و ۹۰ درصد صرفاً برای انتخاب داخلی مدل‌ها تعریف شدند و معادل دقت بالینی نیستند.

## Slide 18
تفسیر فعالیت‌محور نتایج
اطلاعات تفکیک‌کننده برای هر حرکت یکسان نیست
ایستادن
تعادل
نوسان‌های کم‌دامنه و حرکت جبرانی دست‌ها و سر اهمیت بیشتری داشت.
برخاستن
هماهنگی
ترتیب حرکت تنه، بازشدن مفاصل و استفاده از دست‌ها تعیین‌کننده بود.
پریدن
انرژی و فرود
دامنه شتاب، انرژی سیگنال و پایداری پس از فرود شاخص‌تر بودند.
بالا آوردن سر
حسگر پیشانی
دامنه و سرعت حرکت سر، همراه با حرکات جبرانی اندام‌ها، اهمیت داشت.
بالا رفتن از جعبه
انتقال وزن
حسگرهای پا و نحوه کشیدن بدن به بالا بیشترین اطلاعات را فراهم کردند.
نتیجه روش‌شناختی
بهتر است هر فعالیت به‌صورت مستقل تحلیل و مدل مناسب همان حرکت انتخاب شود.
پایان‌نامه کارشناسی مهندسی مکانیک
نتایج و بحث | ۳ اسلاید تا پایان
۱۱ / ۱۴
Notes: زمان پیشنهادی: 60 ثانیه مقایسه فعالیت‌ها نشان داد که یک مجموعه ویژگی یا تعداد مؤلفه ثابت برای همه حرکات مناسب نیست. در ایستادن، نوسان‌های ظریف مهم‌اند؛ در برخاستن هماهنگی چند اندام؛ در پریدن انرژی و فرود؛ در بالا آوردن سر، حسگر پیشانی؛ و در بالا رفتن از جعبه، انتقال وزن و حسگرهای پا. بنابراین تحلیل فعالیت‌محور منطقی‌تر است.

## Slide 19
محدودیت‌های پژوهش
۱
داده‌برداری از یک فرد سالم
الگوهای واقعی بیماران تحت تأثیر شدت بیماری، خستگی، کوتاهی عضلات و راهبردهای جبرانی فردی هستند.
۲
تعداد نمونه محدود
اعتبارسنجی متقاطع، پایداری میان تکرارهای همان فرد را می‌سنجد؛ نه تعمیم به افراد جدید.
۳
وابستگی به شرایط ثبت
محل و زاویه نصب حسگر، نرخ نمونه‌برداری و پنجره زمانی می‌توانند ویژگی‌ها را تغییر دهند.
پایان‌نامه کارشناسی مهندسی مکانیک
محدودیت‌ها و مسیر آینده | ۲ اسلاید تا پایان
۱۲ / ۱۴
هیچ داده‌ای از بیمار مبتلا به دوشن برای آموزش مدل‌ها استفاده نشده است.
نتایج این پژوهش باید به‌عنوان امکان‌سنجی فنی تفسیر شوند، نه اثبات کاربرد بالینی.
Notes: زمان پیشنهادی: 50 ثانیه سه محدودیت اصلی وجود دارد: اول، همه داده‌ها از یک فرد سالم گرفته شده‌اند؛ دوم، تعداد نمونه نسبت به فضای اولیه ویژگی‌ها محدود است؛ و سوم، نتیجه به شرایط نصب و ثبت وابسته است. بنابراین اعتبارسنجی متقاطع فعلی تعمیم به بیمار یا حتی فرد سالم جدید را اثبات نمی‌کند.

## Slide 20
مسیر پیشنهادی تا کاربرد بالینی
گام بعدی، تبدیل امکان‌سنجی فنی به یک مطالعه بالینی معتبر است
۱
داده‌برداری از بیماران
اجرای NSAA با حضور متخصص
۲
اعتبارسنجی مستقل از آزمودنی
کنار گذاشتن کامل داده یک فرد در آزمون
۳
بهینه‌سازی مدل و ویژگی
ویژگی‌های فرکانسی و مدل‌های زمانی
۴
ساده‌سازی و توسعه سامانه
حذف مرحله‌ای حسگرها و رابط یکپارچه بالینی
خروجی نهایی مورد انتظار: ابزار مکمل برای ارزیابی عینی‌تر، تکرارپذیرتر و پایش طولی عملکرد حرکتی
پایان‌نامه کارشناسی مهندسی مکانیک
محدودیت‌ها و مسیر آینده | ۱ اسلاید تا پایان
۱۳ / ۱۴
Notes: زمان پیشنهادی: 50 ثانیه مهم‌ترین گام بعدی، جمع‌آوری داده از بیماران با امتیازدهی هم‌زمان متخصص است. پس از آن باید ارزیابی مستقل از آزمودنی انجام شود. در مرحله مدل‌سازی نیز تنظیم ابرپارامترها، ویژگی‌های فرکانسی و مدل‌های زمانی قابل بررسی‌اند. در نهایت باید تعداد حسگرها و نرم‌افزار برای کاربرد بالینی ساده‌تر شوند.

## Slide 21
جمع‌بندی
۱
سامانه کامل ثبت، پردازش و طبقه‌بندی طراحی و پیاده‌سازی شد.
۲
بردار ۶۹۰ ویژگی با PCA به فضایی شامل ۱۰ تا ۱۵ مؤلفه کاهش یافت.
۳
سطوح عملکردی شبیه‌سازی‌شده در پنج فعالیت قابل تفکیک بودند.
دستاورد اصلی: اثبات امکان‌پذیری فنی چارچوب — نه اثبات کاربرد بالینی
پایان‌نامه کارشناسی مهندسی مکانیک
جمع‌بندی | اسلاید پایانی
۱۴ / ۱۴
Notes: زمان پیشنهادی: 35 ثانیه در جمع‌بندی، یک سامانه کامل از ثبت داده تا طبقه‌بندی ساخته شد. کاهش ابعاد نشان داد بخش عمده اطلاعات موردنیاز در فضای بسیار کوچک‌تری از ۶۹۰ ویژگی قرار دارد و سطوح شبیه‌سازی‌شده قابل تفکیک‌اند. با این حال، دستاورد اصلی پروژه یک چارچوب فنی و روش‌مند است و اعتبار بالینی آن باید در مطالعه بعدی بررسی شود.